## Slide 1
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Каталог оборудования

## Slide 2
О КОМПАНИИ…….......................................3 ОБОРУДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ Камера приемная с комплектом решеток и щитовых затворов….…………..........……….....5 Решетка ручная…………………...………….…..6 Решетка крючковая….….…………..…….…..…7 Конвейер винтовой…..……...….…………...…..8 Пресс винтовой…….…….……….………..…….9 Щит водораспределительный…..…...….…...10 Песколовка с круговым движением…....……11 Песколовка тангенциальная…...….….……....12 Гидроэлеватор………...…………........…….…13 ОБОРУДОВАНИЕ ОТСТОЙНИКОВ Илоскреб………………………….………..…....15 Илосос...………………………….………..….....16 Механизм передвижения…………..…..……...17 Механизм скребковый……………………….…18 Лоток распределительный и сборный….…...19 Водослив зубчатый……………….…………....20 Доска полупогружная…………….…….....……21 Труба центральная…………….….…….……..22 Щит центральный отражающий….…………..23 Модуль тонкослойный..………….………….....24 Эрлифт…………………………………………...25 Камера флокуляции………………….……......26 Токоприемник……………………….…..………27 | ОБОРУДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ Система аэрации………….………...….………29 Пневмоаэратор трубчатый...……………….…30 Оборудование навесное для воздуходувок..31 Шумоглушитель для воздуходувок…….…….32 Кассета полимерной загрузки....………..…....33 Загрузка полимерная…………………..……...34 Система регенерации………..……..….……...35 Компактная установка………………………….36 НАСОСЫ И МЕШАЛКИ Насос с монтажным оборудованием………..38 Мешалка с монтажным оборудованием..…..39 Мешалка для илоуплотнителя………...……..40 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКАМИ СТОКОВ Затвор щитовой……………………..…….…….42 Камера управления потоками……..…..….….43 Лоток транспортирующий…………..…….…...44 Щит струенаправляющий…………..……..…..45 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ (КНС) КНС……………………………………………......47 КНС «ЛиСток»………..………..….……..……...48 КОМПЛЕКСЫ ОЧИСТКИ Комплексная станция очистки………………..50 Ливневые очистные сооружения.……………51 | ОБОРУДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ Станция обезжелезивания.………………..….53 ФИЛЬТРАЦИЯ Фильтры для жидких сред………..…………...55 Фильтры для воздушных и газовых сред…..56 Сорбент нефтепродуктов………………..……57 КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ Мостики, ограждения и лестницы……....……59 ОБОРУДОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ Дренаж вертикальный…………..……………..61 Иломер…………….…….…….…..……………..62 Колонка водозаборная…….…………..………63
СОДЕРЖАНИЕ
2
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
2
+7(910)705-04-70

## Slide 3
О КОМПАНИИ
1. Опыт и надежность
ООО «Гефлис» и ООО «Монтаж-Проект» – это три десятилетия стабильной работы, высокий уровень компетентности и глубокое знание отрасли.
2. Квалифицированный персонал
В компаниях работает более 160 специалистов, в том числе свыше 70 инженерно-технических работников, что позволяет нам успешно реализовывать проекты любой сложности в установленные сроки и высокого качества.
3. Политика качества, соответствующая международным стандартам
Вся выпускаемая продукция имеет декларации соответствия, сертификаты и патенты, что подтверждает соответствие оборудования современным требованиям и стандартам.
ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС
5. Выполнение комплекса работ «под ключ»
Мы выполняем полный объем работ в области очистки сточных вод:
6. Индивидуальный подход к каждому Заказчику
Мы предлагаем технически и экономически обоснованные решения, адаптированные под конкретные задачи и особенности объекта.
7. Гибкая ценовая политика
Мы стремимся обеспечить оптимальное соотношение цены и качества, предлагая конкурентоспособные условия сотрудничества.
обследование существующих очистных сооружений;
разработка проектно-сметной документации;
подбор, изготовление и поставка оборудования;
строительно-монтажные и пусконаладочные работы;
гарантийное и послегарантийное обслуживание.
4. Собственное производство
Наличие собственной производственной базы позволяет нам контролировать все этапы изготовления оборудования, а также обеспечивать высокое качество продукции.
Компании ООО «Гефлис» и ООО «Монтаж-Проект» уже более 30 лет успешно осуществляют деятельность в сфере проектирования, реконструкции и модернизации очистных сооружений.
Для эффективной реализации проектных работ на территории Республики Беларусь функционирует ООО «Гефлис», на территории Российской Федерации – партнерская организация ООО «Монтаж-Проект».
3
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
3
За время своей деятельности компании реализовали свыше 100 проектов на территории Республики Беларусь и Российской Федерации, что свидетельствует о высоком профессиональном уровне и заслуженном доверии со стороны Заказчиков.
+7(910)705-04-70

## Slide 4
Камера приемная
с комплектом решеток и щитовых затворов
5 стр.
Песколовка
с круговым движением
11 стр.
Решетка крючковая
7 стр.
Пресс винтовой
9 стр.
Решетка ручная
6 стр.
Конвейер винтовой
8 стр.
Щит водораспределительный
10 стр.
ОБОРУДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
4
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
4
Песколовка тангенциальная
12 стр.
Гидроэлеватор
13 стр.
+7(910)705-04-70

## Slide 5
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | Тип 1 | Тип 2
1 | Производительность | м³/ч | 100-2000 | 2000-10000
2 | Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 2500х500х1600* | 3000х1000х1600*
3 | Материал | - | - нержавеющая сталь - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
5
Geflis.by
• Эффективная очистка • Равномерное
распределение стоков
• Простота обслуживания
• Долговечность и надежность
• Отсутствие энергозатрат
1. Резервуар
2. Ручные решетки
3. Корзина для сбора мусора
4. Граблина
5. Подъемный механизм
6. Щитовые затворы
7. Паспорт
КАМЕРА ПРИЕМНАЯ
с комплектом решеток и щитовых затворов
Приемная камера позволяет гасить избыточный напор, снижать скорость потока, равномерно распределять и перенаправлять поток очищаемых сточных вод для дальнейшей обработки.
Решетки обеспечивают очистку сточных вод от грубодисперсных отбросов органического и минерального происхождения.
Щитовые затворы используются для перекрытия и регулирования потоков сточных вод при необходимости технического обслуживания или в аварийных ситуациях.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
КОС г.Стародуб,
Брянская обл. РФ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой
и производственный
Производительность: 3600 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2017 г.
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
+7(910)705-04-70
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
• монтаж
• шеф-монтаж
• пусконаладочные работы
5
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

## Slide 6
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Ширина канала | мм | 200 | 2700*
2 | Высота канала | мм | 400 | 2300*
3 | Угол наклона | град | 60 | 90
4 | Прозор | мм | 6 | 40
5 | Материал | - | нержавеющая сталь | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
6
Geflis.by
• Компактное исполнение
• Простота обслуживания
• Отсутствие энергозатрат
• Длительный срок службы
• Эффективная работа
1. Решетка
2. Корзина для сбора
мусора
3. Граблина
4. Подъемный механизм
5. Паспорт
РЕШЕТКА РУЧНАЯ
Ручная решетка представляет собой устройство из параллельных стержней, которое устанавливается в канал для механической очистки сточных вод от крупного мусора, такого как бытовой мусор и волокна.
Сток проходит через решетку, задерживая крупные примеси, которые затем вручную удаляются граблями и отправляются на утилизацию. Это первая ступень очистки служит для защиты последующего оборудования от поломок и повреждений.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
• монтаж
• шеф-монтаж
• пусконаладочные работы
6
+7(910)705-04-70
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
КОС г.Радошковичи, Минская обл. РБ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой
Производительность: 1804 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2022 г.

## Slide 7
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Производительность | м³/ч | 10 | 10000
2 | Ширина канала | мм | 500 | 1500*
3 | Высота канала | мм | 500 | 2000*
4 | Прозор | мм | 5 | 50
5 | Мощность | кВт | 0,12 | 1,5
6 | Электросеть | В/Гц | 380/50 | 
7 | Материал корпуса | - | нержавеющая сталь | 
8 | Материал крючков | - | - нержавеющая сталь - пластик | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
7
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
Geflis.by
• Высокая эффективность
задержания различных
типов отходов
• Изготовление из коррозионно-
стойких материалов
• Надежность и простота в
эксплуатации
• Самоочищающееся
фильтрующее полотно
• Автоматическое управление
с возможностью перехода
в ручной режим
1. Решетка
2. Датчик уровня
3. Шкаф управления
4. Паспорт
РЕШЕТКА КРЮЧКОВАЯ
Работа крючковой решетки основана на фильтрации сточных вод через движущееся полотно, состоящее из крючков, закрепленных на раме. Сточная вода проходит через узкие промежутки между крючками, обеспечивая задержание твердых отходов/отбросов. Задержанные отходы с помощью крючков перемещаются вверх к линии выгрузки и по желобу поступают на конвейер или в мусоросборник.
После сброса мусора полотно автоматически очищается подачей промывной воды из форсунок и вращающимся барабаном с щетками. Кроме того, переворот рядов крючков обеспечивает дополнительное самоочищение полотна, удаляя остатки загрязнений.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
КОС г.Солигорск,
Минская обл. РБ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой
Производительность: 29910 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2025 г.
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
• монтаж • шеф-монтаж • пусконаладочные работы
7
Geflis.by
+7(910)705-04-70

## Slide 8
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Исполнение | - | осевой, безосевой | 
2 | Производительность | м³/ч | 1,5 | 35
3 | Диаметр шнека | мм | 190 | 460*
4 | Длина конвейера | мм | 2000 | 30000*
5 | Угол наклона | град | 0 | 45
6 | Мощность | кВт | 1,5 | 5,5
7 | Электросеть | В/Гц | 380/50 | 
8 | Материал корпуса | - | нержавеющая сталь | 
9 | Материал вкладыша | - | полиэтилен РЕ-1000 | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
8
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
Geflis.by
• Закрытая конструкция
• Эффективная
транспортировка влажных и
вязких материалов
• Простота обслуживания • Широкий ассортимент
конфигураций
1. Конвейер
2. Съемная крышка
3. Шкаф управления
4. Паспорт
КОНВЕЙЕР ВИНТОВОЙ
Транспортировка задержанных отходов происходит за счет вращающегося шнека внутри корпуса конвейера. Отбросы и взвешенные частицы поступают в лоток шнека через приемные воронки, где шнек, приводимый в движение электродвигателем, перемещает их к выгрузочному отверстию. Особая конструкция конвейера обеспечивает постепенное обезвоживание осадка за счет давления и зазоров между кольцами, позволяющим эффективно удалять влагу.
Винтовые конвейеры используются в качестве вспомогательного оборудования на стадии механической очистки и в процессе обезвоживания осадков сточных вод.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
8
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
• монтаж • шеф-монтаж • пусконаладочные работы
Geflis.by
+7(910)705-04-70
КОС г.Солигорск,
Минская обл. РБ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой
Производительность: 29910 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2025 г.

## Slide 9
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Производительность | м³/ч | 1 | 4*
2 | Диаметр шнека | мм | 200 | 300*
3 | Степень отжима по объему | % | 40 | 60
4 | Мощность | кВт | 1,5 | 3,5
5 | Электросеть | В/Гц | 380/50 | 
6 | Материал | - | нержавеющая сталь | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
9
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
Geflis.by
• Снижение объема отбросов
• Уменьшение запаха и
улучшение санитарных
условий
• Автоматизация процесса
• Компактные размеры
• Долговечность и надежность
1. Пресс
2. Шкаф управления
3. Паспорт
ПРЕСС ВИНТОВОЙ
Винтовой пресс предназначен для обезвоживания, уплотнения и транспортировки шламов, отбросов и осадков, извлекаемых из сточных вод решетками.
Отходы после решеток поступают в загрузочный бункер винтового пресса, где вращающийся шнек перемещает их в зону прессования. По мере движения мусор сжимается, лишняя влага отделяется и выводится в канал через отводящую трубу.
Обезвоженный осадок выгружается в контейнер для последующей утилизации.
Винтовой пресс работает в автоматическом режиме в составе комплекса с решеткой и конвейером, обеспечивая эффективное обезвоживание отбросов с решеток.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
9
• монтаж • шеф-монтаж • пусконаладочные работы
Geflis.by
+7(910)705-04-70
КОС г.Солигорск,
Минская обл. РБ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой
Производительность: 29910 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2025 г.

## Slide 10
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Длина | мм | 500* | 6000*
2 | Высота | мм | 1000* | 1700*
3 | Ширина | мм | 300* | 400*
4 | Материал каркаса | - | - нержавеющая сталь - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
10
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
Geflis.by
• Равномерное распределение
потока воды
• Высокая эффективность
гравитационного осаждения
песка
• Предотвращение
турбулентности и завихрений
• Простота конструкции
1. Щит
водораспределительный
2. Элементы крепления
3. Паспорт
ЩИТ ВОДО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
Щит водораспределительный устанавливается в горизонтальной песколовке после приямка.
Сточная вода, проходя через водораспределительный щит, сталкивается с его поверхностью, что приводит к образованию вихревого движения и уменьшению горизонтальной скорости потока.
В результате чего последовательно происходит задержание крупных включений, а затем выпадают в осадок более мелкие частицы песка.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
КОС г.Гомель,
Гомельская обл. РБ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой
и производственный Производительность: 125000 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2017 г.
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
• монтаж
• шеф-монтаж
• пусконаладочные работы
10
Geflis.by
+7(910)705-04-70

## Slide 11
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Производительность | м³/сут | 500 | 10000
2 | Диаметр корпуса | мм | 2000* | 4000*
3 | Общая высота | мм | 2000* | 4000*
4 | Диаметр удерживаемых взвешенных частиц | мм | свыше 0,15 | 
5 | Материал | - | - нержавеющая сталь - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
11
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
Geflis.by
• Компактное исполнение для
установки на улице и в здании
• Высокая эффективность
очистки
• Отсутствие энергозатрат
• Долговечность в эксплуатации
1. Песколовка
2. Система взмучивания
3. Система смыва
4. Гидроэлеватор
5. Перекрытие
6. Паспорт
ПЕСКОЛОВКА
с круговым движением
Принцип работы песколовки с круговым движением воды основан на создании вращательного потока, который удерживает органические взвеси во взвешенном состоянии, позволяя песку и другим тяжелым минеральным частицам постепенно оседать на дно.
Сточные воды поступают в круглый резервуар с коническим дном, где под действием силы тяжести взвешенные частицы попадают в осадочную зону и оседают. Для предотвращения уплотнения осадка и его удаления возможно применение гидроэлеватора либо комплекса системы взмучивания и системы смыва.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
КОС г.Шклов,
Могилевская обл. РБ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой Производительность: 11160 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2024 г.
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
• монтаж • шеф-монтаж • пусконаладочные работы
11
+7(910)705-04-70

## Slide 12
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Производительность | м³/сут | 100 | 1000
2 | Диаметр корпуса | мм | 500* | 1250*
3 | Общая высота | мм | 1200* | 2600*
4 | Диаметр удерживаемых взвешенных частиц | мм | свыше 0,15 | 
5 | Материал | - | - нержавеющая сталь - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
12
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
Geflis.by
ПЕСКОЛОВКА тангенциальная
Сточные воды в тангенциальную песколовку подаются по касательной к стенке резервуара, создавая вращательное движение жидкости. Под действием силы тяжести и центробежных сил происходит более интенсивное отделение песка от воды, при этом легкие органические примеси остаются взвешенными и не оседают.
Для предотвращения уплотнения осадка и равномерного его оседания предусмотрена система взмучивания, а удаление осадка осуществляется с помощью системы смыва. Вместо системы смыва и взмучивания возможно применение гидроэлеватора.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
КОС д.Кузяево,
Московская обл. РФ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой Производительность: 500 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2022 г.
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
1. Песколовка
2. Система взмучивания
3. Система смыва
4. Гидроэлеватор
5. Паспорт
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
• Высокая эффективность
очистки
• Отсутствие энергозатрат
• Долговечность и надежность
• Простота в обслуживании
• монтаж • шеф-монтаж • пусконаладочные работы
Geflis.by
12
+7(910)705-04-70

## Slide 13
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Производительность | л/с | 20-60* | 40-110*
2 | Диаметр сопла | мм | 30* | 40*
3 | Диаметр диффузора | мм | 60* | 80*
4 | Материал | - | - нержавеющая сталь - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
13
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
Geflis.by
• Компактное исполнение
• Минимум износа и
технического обслуживания • Длительный срок службы
• Высокая эффективность
подъема и транспортировки
песчаного осадка
1. Труба рабочей воды
2. Узел диффузора
3. Паспорт
ГИДРОЭЛЕВАТОР
Принцип работы гидроэлеватора в песколовках основан на использовании энергии струи воды для создания разрежения, которое обеспечивает подъем и транспортировку пескопульпы. Вода забирается центробежным насосом из отстойника и под давлением подается в сопло гидроэлеватора, расположенного в нижней части песколовки. Под действием разрежения гидроэлеватор засасывает песчаную пульпу и направляет ее по пульпопроводу на обезвоживание.
Управление гидроэлеватором осуществляется при помощи задвижек.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
КОС г.Жодино,
Минская обл. РБ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой
и производственный
Производительность: 30000 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2024 г.
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
13
Geflis.by
• монтаж
• шеф-монтаж
• пусконаладочные работы
+7(910)705-04-70

## Slide 14
Илоскреб
15 стр.
Механизм передвижения
17 стр.
Лоток сборный и распределительный
19 стр.
14
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ОБОРУДОВАНИЕ ОТСТОЙНИКОВ
14
Доска полупогружная
21 стр.
Щит центральный отражающий
23 стр.
Эрлифт
25 стр.
Токоприемник
27 стр.
Илосос
16 стр.
Механизм скребковый
18 стр.
Водослив зубчатый
20 стр.
Труба центральная
22 стр.
Модуль тонкослойный
24 стр.
Камера флокуляции
26 стр.
+7(910)705-04-70

## Slide 15
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Исполнение | - | однолучевой, двухлучевой | 
2 | Диаметр отстойника | мм | 16* | 54*
3 | Глубина отстойника | мм | 3 | 6
4 | Скорость вращения | об/ч | 1 | 2
5 | Мощность | кВт | 0,37 | 2
6 | Электросеть | В/Гц | 380/50 | 
7 | Материал | - | - нержавеющая сталь - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
15
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
Geflis.by
• Равномерное и эффективное удаление осадка благодаря особой
конструкции скребков
• Простота монтажа и обслуживания
• Длительный срок службы
• Оснащение оборудования для зимних условий: щелевой настил с
противоскользящей поверхностью, тележка с цельнолитыми
шинами и прямым приводом на ведущее колесо
1. Мост с ОПУ
2. Тележка ходовая
3. Скребковые крылья
4. Устройство для удаления
плавающих веществ
5. Щит центральный
отражающий
6. Токоприемник
7. Щетки дорожки и лотка
8. Шкаф управления
9. Паспорт
ИЛОСКРЕБ
Илоскреб применяется в первичных радиальных отстойниках для удаления сырого осадка и плавающих веществ.
Вращающийся мост со скребками собирает донный осадок и направляет его к центральному приямку, откуда осадок удаляется.
Одновременно полупогружной скребок снимает с поверхности сточных вод всплывшие вещества.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
КОС г.Великие Луки,
Псковская обл. РФ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой
и производственный Производительность: 80000 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2020 г.
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
15
• монтаж • шеф-монтаж • пусконаладочные работы
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Geflis.by
+7(910)705-04-70

## Slide 16
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Исполнение | - | однолучевой, двухлучевой | 
2 | Диаметр отстойника | мм | 16* | 54*
3 | Глубина отстойника | мм | 3 | 6
4 | Скорость вращения | об/ч | 1 | 2
5 | Количество илозаборников | шт. | 2 | 30
6 | Мощность | кВт | 0,37 | 2
7 | Электросеть | В/Гц | 380/50 | 
8 | Материал | - | - нержавеющая сталь - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
16
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
Geflis.by
• Эффективное удаление ила благодаря особой конструкции сосунов
• Простота монтажа и обслуживания
• Изготовление из коррозионно-стойких материалов
• Оснащение оборудования для зимних условий: щелевой настил с
противоскользящей поверхностью, тележка с цельнолитыми шинами
и прямым приводом на ведущее колесо
ИЛОСОС
Илосос предназначен для удаления осаждающегося активного ила во вторичных радиальных отстойниках.
В ходе вращения механизма с илозаборниками происходит всасывание ила, который самотеком поступает в сосуны и илоотводящую систему механизма благодаря разности горизонтов жидкости в отстойнике и камере выпускного ила.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
16
• монтаж • шеф-монтаж • пусконаладочные работы
Geflis.by
1. Мост с ОПУ
2. Тележка ходовая
3. Илозаборники (сосуны)
4. Щит центральный
отражающий
5. Токоприемник
6. Щетка очистки дорожки
7. Щетка очистки лотка
8. Шкаф управления
9. Паспорт
Geflis.by
+7(910)705-04-70
КОС г.Великие Луки,
Псковская обл. РФ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой
и производственный Производительность: 80000 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2020 г.

## Slide 17
• Повышение эффективности биохимических процессов
• Отсутствие застойных зон и заиливания
• Надежность работы и длительный срок службы оборудования
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Диаметр отстойника | мм | 24* | 50*
2 | Глубина отстойника | мм | 3 | 6
3 | Скорость вращения | об/ч | 1 | 2
4 | Мощность | кВт | 9* | 19*
5 | Электросеть | В/Гц | 380/50 | 
6 | Материал | - | - нержавеющая сталь - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
17
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
Geflis.by
МЕХАНИЗМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
Механизм передвижения устанавливается в радиальном отстойнике. В центр отстойника поступает сточная вода, которая движется радиально от центра к периферии. На поверхности отстойника расположен вращающийся мост с мешалкой и скребками. Мешалка обеспечивает перемешивание осадка для предотвращения его уплотнений, скребки перемещают осадок к центральному приямку. Из приямка осадок откачивается насосами.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
КОС г.УФА,
Башкортостан РФ
Тип стока: производственный
Производительность: 2000 м³/ч
Ввод в эксплуатацию: 2024 г.
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
17
1. Мост с центральной опорой
2. Тележка ходовая
3. Скребковые крылья
4. Мешалка
5. Насос
6. Устройство для удаления
плавающих веществ
7. Щит центральный отражающий
8. Токоприемник
9. Шкаф управления
10. Паспорт
• монтаж
• шеф-монтаж
• пусконаладочные работы
Geflis.by
+7(910)705-04-70

## Slide 18
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Габаритные размеры (ДхШ) | мм | 3000х1000* | 50000х9000*
2 | Количество скребков | шт. | 4* | 65*
3 | Мощность | кВт | 0,2 | 2
4 | Электросеть | В/Гц | 380/50 | 
5 | Материал | - | - нержавеющая сталь - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
18
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
Geflis.by
МЕХАНИЗМ СКРЕБКОВЫЙ
Механизм скребковый устанавливается в горизонтальных отстойниках для удаления осевшего на дне сырого осадка.
При вращении лопасти механизма медленно перемещаются по дну резервуара, сдвигая осадок (уплотненный ил и другие взвеси) к приямку для дальнейшей обработки.
Механизм скребковый обеспечивает равномерное и непрерывное перемещение осадка, предотвращая его застой и уплотнение в труднодоступных местах.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
КОС агр.Хотислав, Брестская обл. РБ
Тип стока: производственный
Производительность: 10000 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2013 г.
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
18
• монтаж • шеф-монтаж • пусконаладочные работы
• Эффективное удаление
осадка
• Обеспечение
равномерности процесса
• Изготовление из
коррозионно-стойких
материалов
• Автоматизация процесса
1. Рама
2. Скребки
3. Приводной узел
4. Паспорт
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
Geflis.by
+7(910)705-04-70

## Slide 19
19
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
Geflis.by
• Равномерное
распределение и сбор
потоков
• Снижение турбулентности
• Адаптация под разные
технологические условия
• Простота конструкции и
обслуживания
1. Лоток
2. Кронштейны
3. Элементы крепления
4. Паспорт
ЛОТОК
сборный и распределительный
Лоток распределительный в отстойниках служит для равномерного распределения сточных вод вдоль всей длины резервуара, что предотвращает возникновение локальных перегрузок и способствует более эффективному процессу осаждения.
Лоток сборный предназначен для сбора осветленной или очищенной воды с поверхности отстойника и ее последующего отвода.
Кромка лотка может быть выполнена как зубчатой, так и гладкой.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
КОС г.Ейск,
Краснодарский край РФ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой Производительность: 20000 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2024 г.
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
19
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Исполнение | - | U-образное, прямоугольное | 
2 | Габаритные размеры U-образных лотков (ШхВ) | мм | 180х180* | 2000х1500*
3 | Габаритные размеры прямоугольных лотков (ШхВ) | мм | 200х180* | 1500х1500*
4 | Материал | - | - нержавеющая сталь - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
• монтаж • шеф-монтаж • пусконаладочные работы
Geflis.by
+7(910)705-04-70

## Slide 20
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Высота зуба | мм | 80* | 120*
2 | Угол между зубьями | град | 90* | 
3 | Исполнение зуба | - | - треугольное - трапециевидное | 
4 | Материал | - | - нержавеющая сталь - полимерный материал | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
20
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
Geflis.by
• Предотвращение выноса
плавающих веществ
• Эффективность
осветления сточных вод
благодаря снижению
турбулентности
• Изготовление из
коррозионно-стойких
материалов
• Адаптация под разные
технологические условия
1. Водослив зубчатый
2. Элементы крепления
3. Паспорт
ВОДОСЛИВ ЗУБЧАТЫЙ
Водослив зубчатый применяется в радиальных отстойниках для равномерного распределения уровня воды по всей длине водосборного лотка. Данная конструкция помогает исключить зоны интенсивного водослива, которые приводят к увеличению выноса плавающих веществ.
Осветленная вода, поднявшись до верхнего уровня отстойника, переливается через зубчатый водослив в сборный лоток для дальнейшего отвода.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
• монтаж
• шеф-монтаж
• пусконаладочные работы
20
Geflis.by
+7(910)705-04-70
КОС г.Великие Луки,
Псковская обл. РФ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой
и производственный Производительность: 80000 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2020 г.

## Slide 21
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Габаритные размеры | мм | 1000х500* | 3000х700*
2 | Материал | - | - нержавеющая сталь - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
21
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
Geflis.by
• Улучшение общего эффекта
отстаивания
• Эффективное удержание
плавающих веществ
• Благодаря конструкции
низкая скорость потока на
переливе
• Простота конструкции
1. Доска полупогружная
2. Кронштейны
3. Элементы крепления
4. Паспорт
ДОСКА ПОЛУПОГРУЖНАЯ
Доска полупогружная устанавливается в отстойниках для предотвращения попадания плавающих веществ (жиров, масел, мусора) в водосборный лоток.
Доска монтируется на специальных кронштейнах, так чтобы она располагалась частично над поверхностью воды. Таким образом, доска создает надежный барьер, который задерживает плавающие вещества.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
• монтаж
• шеф-монтаж
• пусконаладочные работы
21
Geflis.by
Geflis.by
+7(910)705-04-70
КОС г.Шклов,
Могилевская обл. РБ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой Производительность: 11160 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2025 г.

## Slide 22
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Диаметр трубы | мм | 219 | 1500
2 | Высота | мм | 2000 | 5000
3 | Материал | - | - нержавеющая сталь - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
22
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
Geflis.by
• Обеспечение ламинарного
потока
• Равномерное распределение
потока по всей площади
отстойника
• Улучшение эффективности
осветления
• Надежность и простота в
обслуживании
1. Труба центральная
2. Паспорт
ТРУБА ЦЕНТРАЛЬНАЯ
Труба центральная предназначена для подачи сточных вод в отстойник, а также для повышения эффективности отстаивания.
Повышение эффективности отстаивания достигается за счет установленного под трубой щита, который отражает и меняет траекторию движущейся воды с нисходящей на восходящую, что способствует более интенсивному выпадению диспергированных частиц в осадок.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
КОС г.Радошковичи,
Минская обл. РБ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой Производительность: 1804 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2024 г.
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
22
Geflis.by
• монтаж
• шеф-монтаж
• пусконаладочные работы
+7(910)705-04-70

## Slide 23
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Диаметр | мм | 3000* | 6000*
2 | Высота | мм | 1000* | 2500*
3 | Материал | - | - нержавеющая сталь - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
23
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
Geflis.by
• Повышение качества
очистки
• Увеличение коэффициента
использования объема
отстойника
• Эффективность организации
направления потока воды
• Простота конструкции
1. Щит центральный
отражающий
2. Элементы крепления
3. Паспорт
ЩИТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОТРАЖАЮЩИЙ
Принцип работы центрального отражающего щита в отстойнике заключается в обеспечении направления потоков поступающих сточных вод.
Вода поступает по центральной вертикальной трубе вниз к раструбу, расположенному над отражающим щитом. Щит служит для отражения и перенаправления нисходящего потока воды вверх, создавая восходящее движение.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
КОС г.Ейск,
Краснодарский край РФ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой Производительность: 20000 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2024 г.
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
23
• монтаж
• шеф-монтаж
• пусконаладочные работы
Geflis.by
+7(910)705-04-70

## Slide 24
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 1400х2000х550* | 6000х6000х6000*
2 | Угол наклона | град | 55 | 60
3 | Материал | - | - нержавеющая сталь - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
24
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
Geflis.by
• Легко моется и
дезинфицируется
• Срок службы более 20 лет
• Морозостойкость
• Стойкость к коррозии,
ударам и износу
• Увеличение эффективности
работы отстойников
1. Модуль тонкослойный
2. Опора крепления
3. Паспорт
МОДУЛЬ ТОНКОСЛОЙНЫЙ
Модуль тонкослойный применяется в горизонтальных и вертикальных отстойниках с целью повышения эффекта осветления и выделения из воды содержащихся в ней примесей.
Повышение степени осветления достигается за счет уменьшения времени осаждения взвеси и улучшения гидродинамики осаждения. Наклонные щиты задерживают взвешенные частицы, находящиеся в воде. Угол наклона обеспечивает эффективное сползание осадка.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
КОС г.Лунинец,
Брестская обл. РБ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой Производительность: 7500 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2019 г.
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
24
Geflis.by
• монтаж
• шеф-монтаж
• пусконаладочные работы
+7(910)705-04-70

## Slide 25
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Производительность | м³/ч | 1 | 25
2 | Высота подъема | м | 2* | 8*
3 | Длина пульпопровода | м | 0,5* | 20*
4 | Материал | - | - нержавеющая сталь - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой - полимерный материал | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
25
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
Geflis.by
• Простота конструкции
• Благодаря отсутствию
движущихся частей минимум
износа
• Энергоэффективность
• Надежность и долговечность
1. Камера
воздухоотводная
2. Пульпопровод
3. Воздухоотвод
4. Камера разрежения
5. Элементы крепления
6. Паспорт
ЭРЛИФТ
Эрлифты применяются в отстойниках для откачки сырого осадка, избыточного активного ила, а также для сбора плавающих веществ.
Сжатый воздух от компрессоров подается в камеру разрежения, где образуется воздушная эмульсия (смесь воды и пузырьков воздуха). Благодаря разнице удельных масс эмульсии в трубе и воды в емкости, смесь поднимается на определенную высоту вверх в камеру воздухоотводную для последующей обработки.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
КОС г.Каменец,
Брестская обл. РБ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой Производительность: 5640 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2025 г.
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
25
• монтаж
• шеф-монтаж
• пусконаладочные работы
Geflis.by
+7(910)705-04-70

## Slide 26
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Диаметр секции | мм | 1800* | 4400*
2 | Высота | мм | 2500* | 5000*
3 | Материал | - | - нержавеющая сталь - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
26
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
Geflis.by
• Компактное исполнение
• Эффективность отстаивания
сточных вод
• Предотвращение сдвиговых
разрушений флоков
• Долговечность и надежность
1. Камера
флокуляции
2. Элементы крепления
3. Паспорт
КАМЕРА ФЛОКУЛЯЦИИ
Камера флокуляции имеет объемную секционную цилиндрическую конструкцию, состоящую из металлического каркаса в виде сваренных профильных труб или уголков с обшивкой. Принцип работы камеры заключается в объединении мелких первичных взвешенных частиц, содержащихся в сточных водах, в более крупные частицы – флоккулы.
Такой процесс значительно повышает эффективность отстаивания сточных вод.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
26
Geflis.by
• монтаж
• шеф-монтаж
• пусконаладочные работы
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
+7(910)705-04-70
КОС г.Лунинец,
Брестская обл. РБ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой Производительность: 7500 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2019 г.

## Slide 27
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Серия | - | ТКИ | 
2 | Количество колец | шт. | 6 | 18
3 | Степень защиты | - | IP65 | 
4 | Подвод входных кабелей | - | верхний, нижний | 
5 | Материал | - | нержавеющая сталь | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
27
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
Geflis.by
• Надежность и долговечность
конструкции
• Простота обслуживания
• Высокая эффективность
передачи электроэнергии
• Компактное исполнение
• Морозостойкость
1. Токоприемник
2. Защитный кожух
3. Элементы крепления
4. Паспорт
ТОКОПРИЕМНИК
Токоприемники устанавливаются в радиальных отстойниках, обеспечивая передачу электроэнергии напряжением до 380 В, частотой 50 Гц от неподвижного источника к вращающимся механизмам илоскребов и илососов.
Электрический контакт осуществляется через набор колец и щеток, которые скользят по вращающимся элементам, обеспечивая непрерывную передачу тока.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
КОС г.Ейск,
Краснодарский край РФ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой Производительность:
20000 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2024 г.
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
27
Geflis.by
• монтаж • шеф-монтаж • пусконаладочные работы
+7(910)705-04-70

## Slide 28
28
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
28
+7(910)705-04-70
Система аэрации
29 стр.
Система регенерации
35 стр.
Оборудование навесное для воздуходувок
31 стр.
Кассета полимерной загрузки
33 стр.
Пневмоаэратор трубчатый
30 стр.
Шумоглушитель
для воздуходувок
32 стр.
Загрузка полимерная
34 стр.
ОБОРУДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
Компактная установка
36 стр.

## Slide 29
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Габаритные размеры гребенки (ДхШ) | мм | 600х940* | 7600х2410*
2 | Расстояние между пневмоаэраторами | мм | 500* | 850*
3 | Материал | - | - нержавеющая сталь - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой - полимерный материал | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
29
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
Geflis.by
• Высокий уровень переноса
кислорода благодаря особой
конструкции пневмоаэратора
• Равномерное
распределение воздуха
• Отсутствие застойных зон
• Долговечность и надежность
• Простота обслуживания
1. Опуск горизонтальный
2. Узел подвода воздуха
3. Пневмоаэратор
трубчатый
4. Опоры
5. Паспорт
СИСТЕМА АЭРАЦИИ
Система аэрации на основе трубчатых пневмоаэраторов предназначена для эффективного перемешивания сточных вод, насыщения их кислородом и питания активного ила в процессе биологической очистки.
Подача воздуха осуществляется через специальный узел, соединенный с горизонтальным опуском (гребенкой), на котором установлены трубчатые пневмоаэраторы. Благодаря волокнисто-пористому материалу пневмоаэратора обеспечивается равномерное распределение воздуха, образовывая мелкие однородные пузырьки.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
• монтаж
• шеф-монтаж
• пусконаладочные работы
29
КОС г.Гомель,
Гомельская обл. РБ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой
и производственный Производительность: 125000 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2024 г.
Geflis.by
+7(910)705-04-70

## Slide 30
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Производительность | м³/ч | 1,5 | 10
2 | Размер пузырьков воздуха | мм | 2 | 5
3 | Диаметр | мм | 39 | 300
4 | Длина | мм | 300 | 1500*
5 | Материал | - | полимерный материал | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
30
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
Geflis.by
1. Пневмоаэратор
трубчатый
2. Паспорт
ПНЕВМОАЭРАТОР
трубчатый
Пневмоаэратор трубчатый является составной частью системы аэрации и предназначен для насыщения сточных вод кислородом на стадии биологической очистки. Процесс аэрации осуществляется за счет подачи воздуха во внутреннюю полость аэратора, через которую воздух равномерно распределяется и выходит наружу через волокнисто-пористую поверхность в виде пузырьков различного размера.
Пневмоаэратор трубчатый выполнен методом пневмоэкструзии в виде цилиндрического корпуса, сформированного из волокон термопластичного материала.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
КОС г.Удомля,
Тверская обл. РФ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой
и производственный
Производительность: 12500 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2024 г.
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
30
Geflis.by
• Равномерное
распределение воздуха
• Стойкость к воздействию
агрессивных сред • Длительный срок службы
• Простота обслуживания
• монтаж
• шеф-монтаж
• пусконаладочные работы
Geflis.by
+7(910)705-04-70

## Slide 31
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Габаритные размеры (ДхШ) | мм | 1500х600х1400 | 2600х1000х3000
2 | Диаметр | мм | 100 | 200
3 | Материал | - | - нержавеющая сталь - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
31
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
Geflis.by
• Снижение уровня шума
• Увеличение срока службы
воздуходувного оборудования
• Повышение эффективности
процессов аэрации
• Простота обслуживания
1. Фильтр воздушный
2. Глушитель
3. Компрессор
4. Клапан предохранительный
5. Клапан обратный
6. Паспорт
ОБОРУДОВАНИЕ НАВЕСНОЕ
для воздуходувок
Оборудование навесное для воздуходувок АФ и ВФ выполняет следующие функции:
1. Фильтр воздушный защищает от пыли, песка и абразивных частиц;
2. Глушитель снижает уровень шума на 20-30 дБ;
3. Клапан предохранительный сбрасывает избыточное давление;
4. Клапан обратный в момент остановки воздуходувки не позволяет роторам вращаться в обратном направлении;
5. Виброопоры служат для монтажа воздуходувки без фундамента, а также уменьшают передачу вибрации.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
КОС г.Стародуб,
Брянская обл. РФ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой
и производственный Производительность: 3600 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2019 г.
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
31
• монтаж
• шеф-монтаж
• пусконаладочные работы
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Geflis.by
+7(910)705-04-70

## Slide 32
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Высота | мм | 370* | 
2 | Диаметр | мм | 165* | 
3 | Температура рабочей среды | ºС | -40 | +80
4 | Материал | - | нержавеющая сталь | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
32
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
Geflis.by
• Снижение уровня шума на
20-30 дБ
• Минимальные потери
давления
• Адаптация под разные
технологические условия
• Долговечность и надежность
1. Шумоглушитель
2. Паспорт
ШУМОГЛУШИТЕЛЬ
для воздуходувок
Шумоглушитель снижает уровень шума за счет поглощения и рассеивания звуковой энергии, возникающей при движении газа через оборудование. Он устанавливается на линиях редуцирования, преимущественно на выходе регуляторов давления газа.
Газовый поток проходит через камеры и перфорированные каналы, где звуковые колебания частично поглощаются и преобразуются в тепловую энергию, а остальная часть рассеивается и гасится при отражении внутри корпуса.
Такое решение обеспечивает эффективное снижение уровня шума без значительных гидравлических потерь, что способствует стабильной работе оборудования.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
КОС с.Гжель,
Московская обл. РФ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой Производительность: 400 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2023 г.
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
32
Geflis.by
• монтаж
• шеф-монтаж
• пусконаладочные работы
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
+7(910)705-04-70

## Slide 33
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 500х500х1000* | 1200х1500х5000*
2 | Материал кассеты | - | - нержавеющая сталь - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой | 
3 | Материал загрузки | - | полиэтилен ПВД | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
33
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
Geflis.by
• Объемность загрузки
(нарастание биомассы
внутри и снаружи загрузки)
• Доза ила возрастает в 2-3
раза
• Срок службы без замены
носителей свыше 15 лет
• Эффективность очистки
1. Кассета
2. Загрузка полимерная
3. Паспорт
КАССЕТА ПОЛИМЕРНОЙ ЗАГРУЗКИ
Кассета полимерной загрузки предназначена для создания условий, способствующих закреплению и активному росту биомассы микроорганизмов с целью повышения эффективности биологической очистки сточных вод.
На кассетах с полимерной загрузкой происходит процесс закрепления (иммобилизации) микроорганизмов. Благодаря этому микроорганизмы, содержащиеся в активном иле, позволяют осуществлять сложные многостадийные процессы, обуславливают лучшую их защищенность от воздействия отрицательных факторов, создают высокую концентрацию микроорганизмов.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
• монтаж
• шеф-монтаж
• пусконаладочные работы
33
КОС г.Вербилки,
Московская обл. РФ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой Производительность: 3971 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2019 г.
Geflis.by
+7(910)705-04-70

## Slide 34
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Диаметр | мм | 45 | 55
2 | Толщина стенки | мм | 5 | 10
3 | Размер пор | мкм | 50 | 70
4 | Материал | - | полиэтилен ПВД | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
34
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
Geflis.by
• Объемность загрузки
(нарастание биомассы
внутри и снаружи)
• Высокая пористость
• Эффективность очистки
• Длительный срок службы
1. Загрузка полимерная
2. Паспорт
ЗАГРУЗКА ПОЛИМЕРНАЯ
Принцип работы загрузки полимерной заключается в создании благоприятной среды для наращивания биомассы микроорганизмов в процессе биологической очистки сточных вод.
Загрузка выполнена из волокнисто-пористого нетканого материала в виде полых цилиндров, образующих многослойную и объемную рабочую поверхность. За счет сочетания тонких волокон и пористой структуры создаются оптимальные условия для закрепления и обеспечения устойчивости микроорганизмов.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
КОС г.Великие Луки,
Псковская обл. РФ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой
и производственный Производительность: 80000 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2020 г.
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
34
Geflis.by
• монтаж
• шеф-монтаж
• пусконаладочные работы
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
+7(910)705-04-70

## Slide 35
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Габаритные размеры (ДхШ) | мм | 1000х500* | 1500х1000*
2 | Расстояние между трубами | мм | 200 | 
3 | Материал | - | - нержавеющая сталь - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
35
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
Geflis.by
• Увеличение срока службы
полимерной загрузки
• Повышение эффективности
биологической очистки
• Снижение эксплуатационных
затрат
• Изготовление из коррозионно-
стойких материалов
1. Система регенерации
2. Элементы крепления
3. Паспорт
СИСТЕМА РЕГЕНЕРАЦИИ
Система регенерации служит для восстановления полимерной загрузки на стадии биологической очистки сточных вод.
Данная система устанавливается непосредственно под кассетой полимерной загрузки и представляет собой замкнутую систему трубопроводов с отверстиями. Через эти отверстия подается воздух, который очищает поверхность загрузки от загрязнений и восстанавливает ее фильтрующую способность.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
КОС г.Пинск,
Брестская обл. РБ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой
и производственный Производительность: 37000 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2019 г.
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
35
Geflis.by
• монтаж
• шеф-монтаж
• пусконаладочные работы
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
+7(910)705-04-70

## Slide 36
• Компактное исполнение
• Простота эксплуатации и
обслуживания
• Длительный срок службы
• Эффективность очистки
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Производительность | м³/сут | 40* | 200*
2 | Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 2400х2400х6000* | 11000х2400х6500*
3 | Материал | - | - нержавеющая сталь - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
36
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
Geflis.by
1. Емкость
2. Система аэрации
3. Кассета полимерной
загрузки
4. Лоток сборный и
распределительный
5. Щит струенаправляющий
6. Эрлифт
7. Паспорт
КОМПАКТНАЯ УСТАНОВКА
Компактная установка представляет собой комбинированное сооружение, включающее аэротенк и вторичный отстойник.
Аэротенк разделен перегородками на две зоны – денитрификации и нитрификации. Из конца зоны нитрификации предусматривается рециркуляция нитратсодержащей иловой смеси в начало зоны денитрификации.
В зоне нитрификации установлена мелкопузырчатая система аэрации, обеспечивающая насыщение смеси сточных вод и ила кислородом, В этой зоне также размещены кассеты с полимерной загрузкой для наращивания биомассы.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
36
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
• монтаж
• шеф-монтаж
• пусконаладочные работы
Geflis.by
+7(910)705-04-70
КСО пос.Ватутинки,
Московская обл. РФ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой
Производительность: 7200 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2022 г.

## Slide 37
Насос
с монтажным оборудованием
38 стр.
Мешалка
с монтажным оборудованием
39 стр.
Мешалка для илоуплотнителя
40 стр.
37
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
НАСОСЫ И МЕШАЛКИ
37
+7(910)705-04-70

## Slide 38
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Тип | - | - погружной - осевой рециркуляционный | 
2 | Производительность | м³/ч | 10 | 5940
3 | Напор | м | 0,5 | 50
4 | Мощность | кВт | 0,8 | 22
5 | Электросеть | В/Гц | 380/50 | 
6 | Грузоподъемность монтажного крана | кг | 125* | 500*
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
38
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
Geflis.by
• Возможность работы в
агрессивных и загрязненных
средах
• Энергоэффективность
• Длительный срок службы
• Возможность автоматизации и
регулирования расхода
1. Насос
2. УПМ
3. Направляющая
4. Монтажный кран
5. Опора монтажного крана
6. Шкаф управления
7. Паспорт
НАСОС
с монтажным оборудованием
Насос погружной представляет собой герметичную конструкцию, полностью размещаемую в перекачиваемой жидкости. Рабочее колесо, приводимое в движение электродвигателем, создает разрежение на входе и повышенное давление на выходе, благодаря чему жидкость поднимается по напорному трубопроводу.
Насос осевой рециркуляционный служит для перекачивания больших объемов жидкости при малых напорах. Перемещение потока осуществляется за счет лопастного рабочего колеса, создающего осевое ускорение жидкости.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
КОС г.Столин,
Брестская обл. РБ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой
Производительность: 5640 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2024 г.
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
38
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
+7(910)705-04-70
Geflis.by
• монтаж • шеф-монтаж • пусконаладочные работы

## Slide 39
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Сила тяги | Н | 600 | 4200
2 | Диаметр пропеллера | мм | 400 | 2500
3 | Частота вращения | об/ мин | 750 | 42
4 | Количество лопастей | шт. | 2 | 3
5 | Мощность | кВт | 1,5 | 7,5
6 | Электросеть | В/Гц | 380/50 | 
7 | Грузоподъемность монтажного крана | кг | 125* | 500*
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
39
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
Geflis.by
• Оптимизация
биологических процессов
• Снижение энергозатрат
• Создание направленного
потока
• Долговечность и надежность
• Простота обслуживания
1. Мешалка
2. Направляющая стойка
3. Монтажный кран
4. Опора монтажного крана
5. Захватное устройство
6. Шкаф управления
7. Паспорт
МЕШАЛКА
с монтажным оборудованием
Принцип работы погружной мешалки основывается на создании равномерного и интенсивного перемешивания водно-иловой смеси.
В результате вращения лопастей образуется циркуляционный поток, который поддерживает биомассу во взвешенном состоянии, способствует равномерному распределению кислорода по всему объему резервуара, предотвращает образование застойных зон, стимулирует процессы биологического окисления.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
КОС г.Гомель,
Гомельская обл. РБ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой
и производственный Производительность: 125000 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2023 г.
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
39
Geflis.by
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
+7(910)705-04-70
• монтаж • шеф-монтаж • пусконаладочные работы

## Slide 40
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Диаметр илоуплотнителя | мм | 2400* | 6000*
2 | Глубина | мм | 3000* | 7500*
3 | Материал | - | - нержавеющая сталь - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
40
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
Geflis.by
• Предотвращение
заиливания
• Улучшение гомогенности
• Ускорение процессов
уплотнения и осаждения
• Длительный срок службы
1. Мешалка для
илоуплотнителя
2. Паспорт
МЕШАЛКА
для илоуплотнителя
Мешалка устанавливается в илоуплотнителе и предназначена для перемешивания и уплотнения илового осадка.
В процессе вращения мешалка предотвращает образование осадка на дне и обеспечивает поддержание смеси во взвешенном состоянии.
Такое перемешивание способствует стабилизации гидравлических условий, что повышает эффективность процессов уплотнения и обезвоживания ила.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
КОС с.Петрово-Дальнее,
Московская обл. РФ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой Производительность: 2500 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2016 г.
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
40
Geflis.by
• монтаж
• шеф-монтаж
• пусконаладочные работы
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
+7(910)705-04-70

## Slide 41
Затвор щитовой
42 стр.
Камера управления потоками
43 стр.
Лоток транспортирующий
44 стр.
41
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
41
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКАМИ СТОКОВ
Щит струенаправляющий
45 стр.
+7(910)705-04-70

## Slide 42
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Тип щитовых затворов | - | - лотковый - круглый фланец - накладной (пристенный) - глубинный - регулирующий с водосливом | 
2 | Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 200х300х800* | 4000х3200х6700*
3 | Материал | - | - нержавеющая сталь - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
42
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
Geflis.by
• Надежное и герметичное
перекрытие потока • Простота эксплуатации и
обслуживания
• Гибкость конструкции
• Легкость управления
• Длительный срок службы
1. Затвор щитовой
2. Элементы крепления
3. Шкаф управления
4. Паспорт
ЗАТВОР ЩИТОВОЙ
Затвор щитовой предназначен для полного либо частичного перекрытия потока сточных вод, регулирования их расхода и ограничения подачи воды. Он также обеспечивает герметичное запирание канала или трубопровода при проведении ремонтных, монтажных и строительных работ.
В зависимости от условий эксплуатации затвор может оснащаться электроприводом для автоматического управления или ручным приводом для регулирования в ручном режиме.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
42
Geflis.by
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
• монтаж • шеф-монтаж • пусконаладочные работы
+7(910)705-04-70
КОС г.Шклов,
Могилевская обл. РБ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой Производительность: 11160 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2025 г.

## Slide 43
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Габаритные размеры распределительных камер (ДхШхВ) | мм | 1000х1000х1000* | 2500х2500х2500*
2 | Габаритные размеры сборных камер (ДхШхВ) | мм | 600х600х500* | 2000х2000х2000*
3 | Габаритные размеры поворотных камер (ДхШхВ) | мм | 400х400х500* | 1000х1000х1000*
4 | Материал | - | - нержавеющая сталь - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
43
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
Geflis.by
• Равномерное
распределение потоков и
гашение напора сточных вод
• Надежность и простота
конструкции
• Изготовление из коррозионно-
стойких материалов
1. Камера
распределительная
2. Паспорт
КАМЕРА УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ
Камеры управления потоками в процессе поэтапной очистки сточных вод на очистных сооружениях в зависимости от их назначения подразделяются на следующие виды:
1. Распределительные камеры обеспечивают равномерное распределение потока сточных вод в нескольких направлениях;
2. Сборные камеры предназначены для объединения нескольких потоков сточных вод в один общий поток для последующей очистки;
3. Поворотные камеры служат для изменения направления движения потока сточных вод.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
43
• монтаж • шеф-монтаж • пусконаладочные работы
+7(910)705-04-70
Geflis.by
КОС г.Жодино,
Минская обл. РБ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой
и производственный
Производительность: 30000 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2024 г.

## Slide 44
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Исполнение | - | U-образное, прямоугольное | 
2 | Габаритные размеры U-образных лотков (ШхВ) | мм | 180х180* | 2000х1500*
3 | Габаритные размеры прямоугольных лотков (ШхВ) | мм | 200х180* | 1500х1500*
4 | Материал | - | - нержавеющая сталь - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
44
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
Geflis.by
• Обеспечение стабильного
самотечного движения
• Устойчивость к
агрессивным средам
• Простота конструкции и
высокая надежность
• Легкость установки и
обслуживания
1. Лоток
2. Опора
3. Паспорт
ЛОТОК
транспортирующий
Лоток транспортирующий предназначен для перемещения сточных вод самотеком по сооружениям в процессе прохождения этапов очистки.
Лоток устанавливается на опорной конструкции и крепится к бетонному фундаменту с помощью анкерных креплений.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
44
• монтаж • шеф-монтаж • пусконаладочные работы
Geflis.by
+7(910)705-04-70
КОС г.Шклов,
Могилевская обл. РБ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой Производительность: 11160 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2025 г.

## Slide 45
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Длина | мм | 500* | 9000*
2 | Высота | мм | 1000* | 3000*
3 | Материал | - | - нержавеющая сталь - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
45
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
Geflis.by
• Улучшение гидравлического
потока
• Равномерное
распределение потоков воды
• Снижение турбулентности
• Простота конструкции и
обслуживания
1. Щит
струенаправляющий
2. Кронштейны
3. Элементы крепления
4. Паспорт
ЩИТ СТРУЕНАПРАВЛЯЮЩИЙ
Щит струенаправляющий предназначен для направления потоков и увеличения пути движения сточных вод в сооружениях.
Изменение траектории сопровождается уменьшением скорости потока и усилением осаждения взвешенных частиц в приямок отстойника.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
45
• монтаж
• шеф-монтаж
• пусконаладочные работы
Geflis.by
+7(910)705-04-70
КОС г.Каменец,
Брестская обл. РБ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой Производительность: 5640 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2025 г.

## Slide 46
КНС
47 стр.
КНС «ЛиСток»
48 стр.
46
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
46
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ (КНС)
+7(910)705-04-70

## Slide 47
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Производительность | м³/ч | 5 | 150
2 | Напор | м | 12 | 60
3 | Диаметр корпуса | мм | 1000* | 3000*
4 | Общая высота | мм | 3500* | 6500*
5 | Мощность | кВт | 0,3 | 100
6 | Электросеть | В/Гц | 380/50 | 
7 | Материал | - | - нержавеющая сталь - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
47
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
Geflis.by
• Компактное исполнение
• Долговечность в эксплуатации
• Автоматизация процессов
• Адаптация под различные
технологические условия и
требования заказчика
1. Корпус
2. Насосное оборудование
3. Оборудование сбора мусора
4. Обвязка трубопроводная
5. Система управления
6. Обслуживающее
оборудование (лестница, люк,
устройство подъемное и др.)
7. Паспорт
КНС
Принцип работы КНС заключается в обеспечении стабильной транспортировки стоков при перепадах высот.
Сточные воды поступают в приемное отделение КНС, где накапливаются до установленного уровня. При его достижении автоматически включаются насосы, перекачивающие стоки в напорный трубопровод. После снижения уровня до минимальной отметки насосы отключаются. Процесс повторяется циклично.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
КОС г.Трубчевск,
Брянская обл. РФ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой
Производительность: 2924 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2023 г.
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
47
Geflis.by
• монтаж • шеф-монтаж • пусконаладочные работы
+7(910)705-04-70

## Slide 48
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Производительность | м³/ч | 15 | 150
2 | Напор | м | 10 | 25
3 | Мощность | кВт | 1,1 | 18,5
4 | Электросеть | В/Гц | 380/50 | 
5 | Материал корпуса | - | - нержавеющая сталь - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
48
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
Geflis.by
• Долговечность и надежность
• Низкие эксплуатационные
расходы
• Отсутствие засорения
• Простота и удобство
обслуживания
1. Корпус
2. Фильтры
3. Насосное оборудование
4. Запорно-регулирующая
арматура
5. Шкаф управления
6. Паспорт
КНС «ЛИСТОК»
Поступающие стоки попадают в распределитель и затем в открытый резервуар отделения мусора, где твердые частицы задерживаются фильтрационными клапанами. Отфильтрованная вода поступает через выключенный насос в большой сборный резервуар. По мере его заполнения уровень воды в резервуаре повышается, и плавающий шар перекрывает впуск. При достижении максимального уровня включается один из двух насосов, который перекачивает отфильтрованные сточные воды, промывая систему и унося твердые частицы в напорный трубопровод. После снижения уровня воды до минимального насос выключается, шар опускается, и цикл повторяется.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
48
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
• монтаж
• шеф-монтаж
• пусконаладочные работы
Geflis.by
+7(910)705-04-70
Поставка оборудования
в ЖК «Союз» г.Москва,
Московская обл. РФ
Ввод в эксплуатацию: 2025 г.

## Slide 49
49
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
КОМПЛЕКСЫ ОЧИСТКИ
49
+7(910)705-04-70
Комплексная станция очистки (КСО)
50 стр.
Ливневые очистные сооружения (ЛОС)
51 стр.

## Slide 50
№ п/п | Наимено-вание станции | Производи-тельность станции, м³/сут. | Мощность станции, кВт | Габаритные размеры станции (ДхШхВ), м | Площадь застройки участка, м²
1 | КСО200 | 200 | 60 | 30х15х10 | 1128
2 | КСО400 | 400 | 68 | 30х15х10 | 1128
3 | КСО600 | 600 | 75 | 33х15х10 | 1200
4 | КСО800 | 800 | 82 | 40х15х10 | 1272
5 | КСО1000 | 1000 | 90 | 43х15х10 | 1440
6 | КСО1200 | 1200 | 95 | 50х15х10 | 1608
7 | КСО1400 | 1400 | 105 | 53х15х10 | 1680
8 | КСО1600 | 1600 | 112 | 60х15х10 | 1848
9 | КСО1800 | 1800 | 120 | 63х15х10 | 1920
10 | КСО2000 | 2000 | 130 | 65х15х10 | 1968
*Мощность станции указана без учета оборудования на отопление, вентиляцию и освещение производственного здания |  |  |  |  | 
50
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
Geflis.by
• Компактность исполнения
• Долговечность и надежность
• Эффективная работа
• Гибкость исполнения
под задачи Заказчика
1. Блок механической очистки
2. Блок биологической очистки
3. Блок доочистки
4. Блок УФ-обеззараживания
5. Блок механического
обезвоживания осадка
6. Паспорт
КОМПЛЕКСНАЯ СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ (КСО)
Сточные воды поступают в приемную камеру КСО, где происходит гашение напора. Далее стоки проходят механическую очистку:
- решетки задерживают крупный мусор, который затем направляется на пресс для обезвоживания;
- песколовки улавливают песок, который обезвоживается в сепараторе.
Далее стоки выравниваются в усреднителе и направляются в аэротенки и вторичные отстойники для биологической очистки.
На заключительном этапе очистки биологически очищенные сточные воды проходят фильтры доочистки и обеззараживаются на УФ-установках.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
КСО г.Мглин,
Брянская обл. РФ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой Производительность: 400 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2023 г.
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
50
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
• монтаж • шеф-монтаж • пусконаладочные работы
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
Geflis.by
+7(910)705-04-70

## Slide 51
№ п/п | Наимено-вание ЛОС | Производи-тельность ЛОС, л/с | Диаметр ЛОС, мм | Длина первого корпуса, мм | Длина второго корпуса, мм
1 | ЛОС-5 | 5 | 2000 | 3000 | -
2 | ЛОС-10 | 10 | 2000 | 4050 | -
3 | ЛОС-15 | 15 | 2000 | 5050 | -
4 | ЛОС-20 | 20 | 2000 | 6500 | -
5 | ЛОС-30 | 30 | 2000 | 9500 | -
6 | ЛОС-40 | 40 | 2000 | 12150 | -
7 | ЛОС-50 | 50 | 2000 | 7500 | 7000
8 | ЛОС-60 | 60 | 2000 | 8850 | 8450
9 | ЛОС-80 | 80 | 2000 | 11500 | 11150
10 | ЛОС-100 | 100 | 2500 | 12700 | 12300
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  |  | 
51
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
Geflis.by
• Высокая степень очистки
• Компактное исполнение
• Минимальные
эксплуатационные расходы
• Модульный принцип
построения
1. Корпус
2. Тонкослойный модуль
3. Загрузка
4. Обслуживающее
оборудование
(лестница, люк и др.)
5. Паспорт
ЛИВНЕВЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ЛОС)
ЛОС предназначены для очистки дождевых и талых вод от нефтепродуктов, взвешенных веществ, мусора и других загрязнений перед их отводом в канализационную систему или водоем.
Загрязненная вода поступает в корпус установки через входной патрубок. Внутри сооружения, проходя через тонкослойный модуль, происходит осаждение крупных взвешенных частиц. Далее вода направляется в зону фильтрации, где производится доочистка от нефтепродуктов и мелкодисперсных примесей.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
51
Geflis.by
• монтаж • шеф-монтаж • пусконаладочные работы
+7(910)705-04-70

## Slide 52
Станция обезжелезивания
53 стр.
52
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
52
+7(910)705-04-70
ОБОРУДОВАНИЕ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

## Slide 53
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Производительность | м³/ч | 1,2 | 600
2 | Мощность | кВт | 0,2* | 70*
3 | Электросеть | В/Гц | 380/50 | 
4 | Габаритные размеры блок-контейнера (ДхШхВ) | мм | 4000х2400х2500* | 12000х2500х3100
5 | Материал блок-контейнера | - | - нержавеющая сталь - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
53
Geflis.by
• Компактность и мобильность станции
• Автоматизированное управление
• Гибкость конфигурации под конкретные параметры исходной воды
• Экологическая безопасность
1. Блок-контейнер
2. Блок фильтровальный
3. Блок аэрации
4. Блок реагентного
хозяйства
5. Блок управления
6. Блок учета и контроля
качества воды
7. Паспорт
СТАНЦИЯ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ
Станция обезжелезивания контейнерного типа предназначена для очистки подземных и поверхностных вод от избыточного содержания железа, марганца, сероводорода и других примесей, снижающих качество воды.
Состав и комплектация станции подбираются индивидуально – в зависимости от химического состава, степени загрязненности и производительности системы.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
• пусконаладочные работы
+7(910)705-04-70
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
53

## Slide 54
Фильтры
для жидких сред
55 стр.
Фильтры
для воздушных и газовых сред
56 стр.
Сорбент
57 стр.
54
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ФИЛЬТРАЦИЯ
54
+7(910)705-04-70

## Slide 55
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Номинальная тонкость фильтрования | мкм | 1 | 150
2 | Плотность | г/см³ | 0,2 | 0,6
3 | Толщина | мм | 2 | 20
4 | Габаритные размеры фильтроэлемента (ДхВ) | мм | 10х10 | 600х3000
5 | Материал фильтроэлемента | - | - полиэтилен - полипропилен | 
6 | Материал корпуса | - | - нержавеющая сталь - пластик | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
55
Geflis.by
• Высокая эффективность
очистки до 98%
• Стабильность удержания
механических частиц
• Химическая инертность
• Экологичность
• Не изменяет
органолептические свойства
воды
1. Фильтроэлемент
2. Корпус
3. Паспорт
Фильтры предназначены для очистки различных жидких сред (технологической воды, лаков, масел, молока и др.) от песка, пыли, механических частиц и прочих примесей. Принцип их работы основан на механическом задержании загрязнений при прохождении жидкости через пористую структуру фильтрующего материала.
Область применения: очистка технологической воды, воды из скважин, молока, лакокрасочных материалов, воды на автомойках самообслуживания, моторных масел в тепловозах и др.
Фильтроэлементы могут быть установлены как в готовом корпусе Заказчика, так и в специально изготовленном корпусе под заказ.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
+7(910)705-04-70
55
ФИЛЬТРЫ
для жидких сред
Всё оборудование и материал имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
Поставка в
ОАО «Бабушкина Крынка», г.Могилев,
Могилевская обл. РБ
Ввод в эксплуатацию: 2020 г.

## Slide 56
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Форма | - | трубчатая, листовая | 
2 | Номинальная тонкость фильтрования | мкм | 1 | 150
3 | Плотность | г/см³ | 0,2 | 0,6
4 | Толщина | мм | 2 | 50
5 | Габаритные размеры фильтра трубчатой формы (ДхВ) | мм | 200х250* | 600х3000
6 | Габаритные размеры фильтра листовой формы (ШхВ) | мм | 500х500* | 3000х3000
7 | Материал | - | - полиэтилен - полипропилен | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
56
Geflis.by
• Высокая степень очистки
• Низкое аэродинамическое
сопротивление
• Устойчивость к влаге,
температурам и химически
активным средам
1. Фильтроэлемент
в корпусе
2. Элементы крепления
3. Паспорт
ФИЛЬТРЫ
для воздушных и газовых сред
Фильтры предназначены для очистки воздушных и газовых сред от механических частиц, пыли, влаги и других примесей.
Процесс фильтрации осуществляется при прохождении воздуха/ газа через волокнистую структуру фильтроэлемента, задерживая мелкодисперсные частицы на поверхности и в толще фильтрующего материала.
Фильтры применяются:
1. В воздуходувном оборудовании и помещениях воздуходувных станций;
2. В системах вентиляции и кондиционирования воздуха.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
+7(910)705-04-70
56
Geflis.by
КОС г.Коссово,
Брестская обл. РБ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой
Производительность: 350 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2025 г.
Всё оборудование и материал имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

## Slide 57
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Плотность | г/см³ | 0,2 | 0,6
2 | Насыпная плотность | кг/м³ | 50 | 80
3 | Максимальная адсорбирующая способность | кг/кг | 23,4 | 
4 | Рабочая температура | ºС | -30 | +100
5 | Материал | - | полипропилен | 
6 | Регенерация | - | сжатие или центрифугирование | 
7 | Утилизация | - | сжигание | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
57
Geflis.by
• Многоразовое использование
• Безопасность и экологичность
• Высокая сорбционная емкость
(23,4 кг/кг)
• Температурная устойчивость
1. Сорбент
2. Упаковка
3. Паспорт
СОРБЕНТ
нефтепродуктов
Сорбент нефтепродуктов представляет собой волокнистый материал, обеспечивающий эффективное впитывание и удержание нефтепродуктов. Сорбент применяется:
1. Для ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов с водных и твердых поверхностей;
2. В качестве фильтрующего элемента систем очистки воды от нефтепродуктов (на предприятиях энергоснабжения, нефтебазах, автомойках, АЗС, речных судах, в системах очистки ливневых стоков и др.);
3. В качестве вспомогательного средства при проведении аварийных работ с нефтезагрязненным оборудованием и маслонаполненными механизмами – в виде салфеток, подложек, обтирочных материалов.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
+7(910)705-04-70
57
Материал имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

## Slide 58
58
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
58
+7(910)705-04-70
КОНСТРУКЦИИ
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Мостики, ограждения и лестницы
59 стр.

## Slide 59
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Габаритные размеры мостика (ДхШ) | мм | 3000х600* | 4000х1200*
2 | Габаритные размеры ограждения (ДхВ) | мм | 3000х1000 | 4000х1200
3 | Габаритные размеры лестницы (ДхШхВ) | мм | 600х600х400 | 3450х1000х6000
4 | Угол наклона лестницы | град | 45 | 60
5 | Материал | - | - нержавеющая сталь - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
59
Geflis.by
• Изготовление из
коррозионно-стойких
материалов
• Удобство эксплуатации
• Универсальность
• Безопасность
1. Мостики
2. Ограждения
3. Лестницы
4. Элементы крепления
5. Паспорт
МОСТИКИ, ОГРАЖДЕНИЯ И ЛЕСТНИЦЫ
Мостики, ограждения и лестницы предназначены для обеспечения безопасного и удобного передвижения персонала при выполнении осмотров, ремонтов и обслуживания технологического оборудования очистных сооружений.
Конструкции мостиков и лестниц выполняются из просечно-вытяжного листа, рифленого металла или оцинкованной решетки, что обеспечивает противоскользящий эффект и устойчивость к агрессивным средам сточных вод.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
+7(910)705-04-70
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
59
• монтаж • шеф-монтаж
Geflis.by
КОС г.Каменец,
Брестская обл. РБ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой Производительность: 5640 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2025 г.

## Slide 60
Дренаж вертикальный
61 стр.
Иломер
62 стр.
Колонка водозаборная
63 стр.
60
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
60
+7(910)705-04-70
ОБОРУДОВАНИЕ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ

## Slide 61
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 2000х500х1000 | 4000х500х1800
2 | Фракция щебня | мм | 20 | 40
3 | Материал корпуса | - | - нержавеющая сталь - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
61
Geflis.by
• Эффективный отвод воды
• Ускорение процессов
фильтрации и обезвоживания
осадков
• Простота конструкции
• Долговечность и надежность
• Предотвращение заиливания
1. Каркас
2. Щебень
3. Паспорт
ДРЕНАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
Дренаж вертикальный предназначен для ускоренного отвода влаги из толщи песка или илового осадка за счет устройства системы вертикальных фильтрующих элементов. Такой дренаж применяется на песковых и иловых площадках.
Конструкция выполняется из стали и просечного листа. В качестве засыпки используется щебень.
Принцип работы основан на естественном разделении осадка в состоянии покоя на фазы:
- тяжелые частицы оседают, образуя слой уплотненного осадка;
- легкие взвеси всплывают, формируя поверхностную корку;
- между ними накапливается слой осветленной воды.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
• монтаж
• шеф-монтаж
• пусконаладочные работы
+7(910)705-04-70
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
61
КОС г.Стародуб,
Брянская обл. РФ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой
и производственный
Производительность: 3600 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2023 г.

## Slide 62
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Длина | мм | 2000* | 7500*
2 | Диаметр | мм | 25 | 
3 | Материал иломера | - | полимерный материал | 
4 | Материал соединений | - | - нержавеющая сталь - латунь - алюминий | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
62
Geflis.by
• Точность и наглядность
• Оперативность измерений
• Простота конструкции
• Длительный срок службы
1. Иломер
2. Паспорт
ИЛОМЕР
Иломер предназначен для определения толщины слоя илового осадка в отстойниках, аэротенках и других сооружениях.
Конструкция прибора состоит из трубок длиной по одному метру, соединенных между собой резьбовыми соединениями. Такое исполнение позволяет регулировать длину иломера в зависимости от глубины резервуара, где проводится замер.
Для проведения измерений иломер погружают вертикально в воду до достижения дна сооружения. После извлечения прибора на поверхность фиксируется уровень осадка и проводится оценка его физических свойств (содержание песка, цвет, запах, вязкость).
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
+7(910)705-04-70
62
КОС г.Брест,
Брестская обл. РБ
Тип стока:
хозяйственно-бытовой
и производственный
Производительность: 97550 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2024 г.

## Slide 63
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
 |  |  | От | До
1 | Рабочее давление | МПа | 0,1 | 0,6
2 | Ширина (корпуса и излива) | мм | 580* | 
3 | Высота | мм | 1350 | 3500*
4 | Материал | - | - нержавеющая сталь - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой | 
*По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных |  |  |  | 
63
Geflis.by
• Защита от замерзания
• Отсутствие энергозатрат
• Простота конструкции
• Долговечность и надежность
1. Колонка водозаборная
2. Паспорт
КОЛОНКА ВОДОЗАБОРНАЯ
Принцип работы колонки водозаборной основан на механическом воздействии на рычаг, который открывает клапан и пропускает воду из водопровода. При нажатии на рычаг вода под давлением поднимается по стояку и выливается через носик (излив). После отпускания рычага пружина возвращает его в исходное положение.
Колонка применяется в местах отсутствия централизованного водоснабжения – на дачных участках, в сельских населенных пунктах, на промышленных и строительных объектах.
Республика Беларусь: ООО “Гефлис”
Российская Федерация: ООО “Монтаж-Проект”
Geflis.by
Geflis.by
ПРИНЦИП РАБОТЫ
+375(232)53-17-97
geflis2013@yandex.ru
geflis.by
montazh-project.ru
novotekh@list.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
+7(910)705-04-70
Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
• монтаж • шеф-монтаж • пусконаладочные работы
Geflis.by
63